| Подрядная организация |
| --- |
| ООО "Сваебой" |  |
| Строительство (реконструкция) | "Многоквартирный |  |
| жилой дом", г. Чебоксары, ул. Ленина, д.8 |  |
| (наименование и месторасположение, км, ПК) |  |
| АКТ |
| ИСПЫТАНИЯ СВАИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ |
|  | "_20__" августа 2019 г. |
| Комиссия в составе: |
| представителя технического надзора заказчика | ООО "Застройщик" |
|  | (наименование организации) |
| Инженер по строительному контролю Васильев А.В. |
| (Ф.И.О., должность) |
| представителя проектной организации | ООО "Проектировщик" |
|  | (наименование организации) |
| ГИП Андреев В.А. |
| (Ф.И.О., должность) |
| представителя подрядной организации | ООО "Сваебой" |
|  | (наименование организации) |
| Главный инженер Васильев А.В. |
| (Ф.И.О., должность) |
| составила настоящий акт об испытании сваи динамической нагрузкой. |
| Характеристика сваи: |
| Свая N | 7 |  | Вид сваи | забивные |  | Материал сваи | ж/б |
| Дата изготовления | 10.08.2019 |  | Сечение (диаметр) | 300х300 |  |
| Длина | 8 | м | (без острия) |  | Масса | 2.9т |  |
| Паспорт предприятия-изготовителя N | 452 |  |
| Характеристика копра | Сваебойный копер СП49 |
| Характеристика молота: |  |
| Тип | Дизель молот штанговый |  |  | Общая масса | 4.7 | т. |
| Масса ударной части | 3 | т. Паспортная энергия удара | 43,25 | кгс. |
| Паспортное количество ударов в мин. | 38 |  |
| Масса наголовника | 0,2 | т. Прокладка в наголовнике | дерево |
| До отметки |  | м свая забита с использованием подмыва (центрального или |
| бокового), осуществляемого подмывной трубкой |  | диаметром |  | мм |
| при давлении воды |  | кгс/кв. см |  | и расходе воды |  | куб. м /мин. |
| При отключенном подмыве свая добита на |  | м. |
| На последних залогах погружения испытуемой сваи получены данные, приведенные |  |
| в таблице: |
| Глубина забивки сваи в м | Количество ударов на 1 м или 10 см погружения сваи | Высота подъема ударной части молота в см. | Средний отказ от одного удара, см | Количество ударов, затраченное сначала забивки сваи | Примечание |
| 1 | 3 | 1,8 | 33,33 | 3 |  |
| 2 | 3 | 1,8 | 33,33 | 6 |  |
| 3 | 4 | 1,8 | 25 | 10 |  |
| 4 | 8 | 1,8 | 12,5 | 18 |  |
| 5 | 8 | 1,8 | 12,5 | 26 |  |
| 6 | 15 | 1,8 | 6,66 | 41 |  |
| 7 | 28 | 1,8 | 3,57 | 69 |  |
| 7,1 | 11 | 1,8 | 0,9 | 80 |  |
| 7,2 | 19 | 1,8 | 0,52 | 99 |  |
| 7,3 | 29 | 1,8 | 0,34 | 125 |  |
| 7,4 | 41 | 1,8 | 0,24 | 166 |  |
| Способ измерения перемещения сваи | Линейка, нивелир |
|  | (отказомером, линейкой и др.) |
| Положение сваи после забивки: |
| Абсолютные отметки: глубина забивки сваи |  | м |
|  | верха сваи |  | м |
|  | поверхности грунта у сваи |  |  | м |
|  | низа сваи |  | м |
| Состояние головы сваи после забивки | Сколы, трещины |
| Температура воздуха | 15 | оС |
| ИСПЫТАНИЕ СВАИ |
| Дата | Продолжительность "отдыха" сваи, дни | Количество ударов | Величина погружения сваи, см | Средний отказ от одного удара |
| 25.08.2019 | 5 | 3 | 0,2 | 0,07 |
| 25.08.2019 | 5 | 5 | 0,3 | 0,06 |
| Способ измерения перемещения сваи |  | Линейка, нивелир |
| Температура воздуха | 16 | оС |
| Во время погружения и испытания сваи отмечены следующие ненормальные явления. |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: |
|  | Технадзора заказчика |  |  | /подпись/ |  |
|  | (подпись, расшифровка) |  |
|  | Проектной организации |  |  | /подпись/ |  |
|  | (подпись, расшифровка) |  |
|  |  |  | Подрядной организации |  |  | /подпись/ |  |
|  | (подпись, расшифровка) |  |